Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Тверской промышленно-экономический колледж»

| Рассмотрен на заседании ЦК специальностей технического профиля__________________ наименование Протокол № __ от «__»_____________2016г. Председатель ЦК _________ Воропаева И.М. подпись Ф.И.О. | Утвержден зам. директора по УМР «__»_________2016г ________ Жарова И.И. подпись Ф.И.О. |
| --- | --- |

Пакет документов

для проведения экзамена (квалификационного)

по  ПМ.03 Подготовка и организация технологических процессов на швейных предприятиях

код   название дисциплины/МДК

специальности/профессии        29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий (углубленная подготовка)

код название специальности/профессии

форма обучения:    очная/заочная

нужное подчеркнуть

2015-2016

Преподаватель 	________                _Сивкова Н.Ю.                                                                                                                                                                                                                            подпись                                                            Ф.И.О

.

Пояснительная записка

Комплект экзаменационных материалов для проведения экзамена (квалификационного) по ПМ 03 Подготовка и организация технологических процессов на швейных предприятиях» программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности СПО 29.02.04  Конструирование, моделирование и технология швейных изделий (углубленная подготовка) включает в себя:

- экзаменационные билеты в количестве 15 экземпляров, содержащие формулировку заданий; критерии оценки; пакет экзаменатора.

Экзамен проводится по экзаменационным билетам, которые оформлены согласно требованиям Положения о порядке разработки, утверждения, выдачи и хранения экзаменационных материалов.

Каждый билет содержит 2 задания: часть А  и часть Б.

Задание части А выполняется в учебной кабинете технологии швейных изделий».

В задании части Б необходимо выполнить расчеты параметров потока различных видов швейных изделий.

На экзамене можно пользоваться учебно-методической и справочной литературой, имеющейся на специальном столе; инструментами и приспособлениями личного пользования. Максимальное время выполнения задания –  1час.

В ходе поведения экзамена (квалификационного) студент должен продемонстрировать

знания:

- способы  обработки различных видов одежды;

- технические условия на изготовление и раскладку лекал, раскрой деталей;

- подготовку материалов к раскрою и нормирование расхода материалов;

- перенесение контуров лекал на материал;

- настилание и раскрой материалов;

- типы применяемых потоков, их характеристики и принцип расчета;

- проектирование технологических потоков;

- технологическую последовательность изготовления изделий различного ассортимента;

- расчет основного технологического процесса;

- виды контроля качества выпускаемой продукции;

и умения:

- обрабатывать различные виды одежды;

- изготавливать и делать раскладку лекал, раскрой деталей;

- выполнять с рациональным расходом подготовку материалов к раскрою;

- переносить контуры лекал на материал;

- настилать материалы для раскроя;

- выполнять технологический этап проектирования потока;

- выполнять  расчет одномодельных потоков;

- выполнять технологическую последовательность изготовления изделий различного ассортимента;

- выполнять расчет основного технологического процесса;

- выполнять контроль качества выпускаемой продукции;

В ходе выполнения предложенных заданий обучающийся должен продемонстрировать освоение следующих компетенций:

ПК 3.2 Составлять технологическую последовательность и схему разделения труда на запускаемую модель в соответствии с нормативными документами

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Тверской промышленно-экономический колледж»

| Рассмотрен на заседании ЦК специальностей технического профиля__________________ наименование Протокол № __ от «__»_____________2016г. Председатель ЦК ___________ Воропаева И.М. подпись Ф.И.О. | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 для экзамена (квалификационного) по ПМ 03. Подготовка и организация технологических процессов на швейных предприятиях 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий форма обучения: очная/заочная | Утвержден зам. директора по УМР «__»_________2016г ________ Жарова И.И. подпись Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |

Оцениваемые компетенции:  ПК 3.2; ОК 2

Условия выполнения задания в учебном кабинете технологии швейных изделий.

Текст задания:

Часть А. Площадь потока по изготовлению мужских брюк в конвейерном потоке равна 354м2, трудоёмкость 0,59 часа. Определите параметры потока.

Часть Б. По эскизу составьте технологическую последовательность заготовительной секции обработки передней половинки мужских брюк; схему разделения труда

Инструкция

1.Внимательно прочитайте задание

2.Последовательно выполните части задания (А и Б).

При выполнении практической части задания А необходимо

- произвести расчеты и заполнить таблицу

- расставить в правильной последовательности узлы обработки мужских брюк

- заполните таблицу разделения труда

3. Выполняйте практическое задание с соблюдениями правил по технике безопасности, с ТУ на выполнение и правильной организацией рабочего места.

4. Максимальное время выполнения задания –  1час.

Преподаватель                                                                          Сивкова Н.Ю

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Тверской промышленно-экономический колледж»

| Рассмотрен на заседании ЦК специальностей технического профиля__________________ наименование Протокол № __ от «__»_____________2016г. Председатель ЦК ___________ Воропаева И.М. подпись Ф.И.О. | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 для экзамена (квалификационного) по ПМ 03. Подготовка и организация технологических процессов на швейных предприятиях 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий форма обучения: очная/заочная | Утвержден зам. директора по УМР «__»_________2016г ________ Жарова И.И. подпись Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |

Оцениваемые компетенции: ПК 3.2; ОК 2

Условия выполнения задания в учебном кабинете технологии швейных изделий.

Текст задания:

Часть А. Определите параметры потока в конвейерном потоке по выпуску мужских сорочек, если трудоёмкость изделия 0,95 часа, мощность смены 450 единиц,

Часть Б. По эскизу составьте технологическую последовательность заготовительной секции обработки спинки мужского плаща; схему разделения труда.

Инструкция

1.Внимательно прочитайте задание

2.Последовательно выполните части задания (А и Б).

- произвести расчеты и заполнить таблицу

- расставить в правильной последовательности узлы обработки мужского плаща

- заполните таблицу разделения труда

3. Выполняйте практическое задание с соблюдениями правил по технике безопасности, с техническими условиями на выполнение и правильной организацией рабочего места.

4. Максимальное время выполнения задания –  1час.

Преподаватель                                                                          Сивкова Н.Ю.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Тверской промышленно-экономический колледж»

| Рассмотрен на заседании ЦК специальностей технического профиля__________________ наименование Протокол № __ от «__»_____________2016г. Председатель ЦК ___________ Воропаева И.М. подпись Ф.И.О. | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 для экзамена (квалификационного) по ПМ 03. Подготовка и организация технологических процессов на швейных предприятиях 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий форма обучения: очная/заочная | Утвержден зам. директора по УМР «__»_________2016г ________ Жарова И.И. подпись Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |

Оцениваемые компетенции: ПК 3.2; ОК 2

Условия выполнения задания в учебном кабинете технологии швейных изделий.

Текст задания:

Часть А.Определите и рассчитайте параметры потока и заполните таблицу, если вам известно: T = 5381с.;  Nф = 58;   Кср = 1,2;  Sн = 6,5м2 .

Часть Б. По эскизу составьте технологическую последовательность заготовительной секции обработки спинки женского платья; схему разделения труда.

Инструкция

1. Внимательно прочитайте задание

2. Последовательно выполните части задания (А и Б)

При выполнении практической части задания А необходимо

- произвести расчеты и заполнить таблицу

- расставить в правильной последовательности узлы обработки женского платья

- заполните таблицу разделения труда

3. Вы можете воспользоваться:

- учебно-методической и справочной литературой, имеющейся на специальном столе;

- инструментами и приспособлениями личного пользования.

4. Максимальное время выполнения задания – 1 час.

Преподаватель                                                                          Сивкова Н.Ю

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Тверской промышленно-экономический колледж»

| Рассмотрен на заседании ЦК специальностей технического профиля__________________ наименование Протокол № __ от «__»_____________2016г. Председатель ЦК ___________ Воропаева И.М. подпись Ф.И.О. | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 для экзамена (квалификационного) по ПМ 03. Подготовка и организация технологических процессов на швейных предприятиях 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий форма обучения: очная/заочная | Утвержден зам. директора по УМР «__»_________2016г ________ Жарова И.И. подпись Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |

Оцениваемые компетенции: ПК 3.2; ОК 2

Условия выполнения задания в учебном кабинете технологии швейных изделий.

Текст задания:

Часть А. Такт потока при изготовлении платья женского в комбинированном потоке равен 67,25 сек, количество рабочих мест 75. Определить параметры потока.

Часть Б. По эскизу составьте технологическую последовательность заготовительной секции обработки задней половинки мужских брюк; схему разделения труда

Инструкция

1.Внимательно прочитайте задание

2.Последовательно выполните части задания (А и Б).

При выполнении практической части задания А необходимо:

- произвести расчеты и заполнить таблицу

- расставить в правильной последовательности узлы обработки мужских брюк

- заполните таблицу разделения труда

4. Максимальное время выполнения задания –  1час.

Преподаватель                                                                          Сивкова Н.Ю

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Тверской промышленно-экономический колледж»

| Рассмотрен на заседании ЦК специальностей технического профиля__________________ наименование Протокол № __ от «__»_____________2016г. Председатель ЦК ___________ Воропаева И.М. подпись Ф.И.О. | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 для экзамена (квалификационного) по ПМ 03. Подготовка и организация технологических процессов на швейных предприятиях 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий форма обучения: очная/заочная | Утвержден зам. директора по УМР «__»_________2016г ________ Жарова И.И. подпись Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |

Оцениваемые компетенции: ПК 3.2; ОК 2

Условия выполнения задания в учебном кабинете технологии швейных изделий.

Текст задания:

Часть А. Определите и рассчитайте параметры потока и заполните таблицу, если вам известно: T = 7781с.;  Nф = 78;   Кср = 1,2;  Sн = 6,8м2.

Часть Б. По эскизу составьте технологическую последовательность заготовительной секции обработки спинки женского пальто; схему разделения труда.

Инструкция

1. Внимательно прочитайте задание

2. Последовательно выполните части задания (А и Б)

При выполнении практической части задания А необходимо:

- произвести расчеты и заполнить таблицу

- расставить в правильной последовательности узлы обработки женского пальто

- заполните таблицу разделения труда

3. Вы можете воспользоваться:

- учебно-методической и справочной литературой, имеющейся на специальном столе;

4. Максимальное время выполнения задания – 1 час.

Преподаватель                                                                          Сивкова Н.Ю

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Тверской промышленно-экономический колледж»

| Рассмотрен на заседании ЦК специальностей технического профиля__________________ наименование Протокол № __ от «__»_____________2016г. Председатель ЦК ___________ Воропаева И.М. подпись Ф.И.О. | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6 для экзамена (квалификационного) по ПМ 03. Подготовка и организация технологических процессов на швейных предприятиях 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий форма обучения: очная/заочная | Утвержден зам. директора по УМР «__»_________2016г ________ Жарова И.И. подпись Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |

Оцениваемые компетенции: ПК 3.2; ОК 2

Условия выполнения задания в учебном кабинете технологии швейных изделий.

Текст задания:

Часть А. Такт потока при изготовлении пальто в конвейерном потоке 85,75сек. Количество рабочих мест 135. Определите параметры потока.

Часть Б. . По эскизу составьте технологическую последовательность заготовительной секции обработки спинки женского пальто; схему разделения труда.

Инструкция

1.Внимательно прочитайте задание

2.Последовательно выполните части задания (А и Б).

При выполнении практической части задания А необходимо:

- произвести расчеты и заполнить таблицу

- расставить в правильной последовательности узлы обработки спинкиженского пальто

- заполните таблицу разделения труда

3. Вы можете воспользоваться:

- учебно-методической и справочной литературой, имеющейся на специальном столе,

4. Максимальное время выполнения задания –  1час.

Преподаватель                                                                          Сивкова Н.Ю

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Тверской промышленно-экономический колледж»

| Рассмотрен на заседании ЦК специальностей технического профиля__________________ наименование Протокол № __ от «__»_____________2016г. Председатель ЦК ___________ Воропаева И.М. подпись Ф.И.О. | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7 для экзамена (квалификационного) по ПМ 03. Подготовка и организация технологических процессов на швейных предприятиях 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий форма обучения: очная/заочная | Утвержден зам. директора по УМР «__»_________2016г ________ Жарова И.И. подпись Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |

Оцениваемые компетенции: ПК 3.2; ОК 2

Условия выполнения задания в учебном кабинете технологии швейных изделий.

Текст задания:

Часть А. Площадь потока по изготовлению мужских брюк в конвейерном потоке равна 720м2, трудоёмкость 1,59 часа. Определите параметры потока.

Часть Б. По эскизу составить технологическую последовательность заготовительной секции обработки полочки женского плаща; схему разделения труда.

Инструкция

1.Внимательно прочитайте задание

2.Последовательно выполните части задания (А и Б).

При выполнении практической части задания А необходимо:

- произвести расчеты и заполнить таблицу

- расставить в правильной последовательности узлы обработки женского пальто

- заполните таблицу разделения труда

3. Выполняйте практическое задание с соблюдениями правил по технике безопасности, с техническими условиями на выполнение и правильной организацией рабочего места.

4. Максимальное время выполнения задания –  1час.

Преподаватель                                                                          Сивкова Н.Ю

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Тверской промышленно-экономический колледж»

| Рассмотрен на заседании ЦК специальностей технического профиля__________________ наименование Протокол № __ от «__»_____________2016г. Председатель ЦК ___________ Воропаева И.М. подпись Ф.И.О. | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8 для экзамена (квалификационного) по ПМ 03. Подготовка и организация технологических процессов на швейных предприятиях 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий форма обучения: очная/заочная | Утвержден зам. директора по УМР «__»_________2016г ________ Жарова И.И. подпись Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |

Оцениваемые компетенции: ПК 3.2; ОК 2

Условия выполнения задания в учебном кабинете технологии швейных изделий.

Текст задания:

Часть А. Определите параметры потока и рассчитайте максимальное время выполнения кратной операции для 4 человек в конвейерном потоке при изготовлении брюк женских, если трудоёмкость изделия 0,49часа, количество рабочих 22 человека.

Часть Б. По эскизу составить технологическую последовательность заготовительной секции обработки спинки женского жакета; схему разделения труда.

Инструкция

1. Внимательно прочитайте задание

2. Последовательно выполните части задания (А и Б)

При выполнении практической части задания А необходимо

- произвести расчеты и заполнить таблицу

- расставить в правильной последовательности узлы обработки женского жакета

- заполните таблицу разделения труда

3. Вы можете воспользоваться:

- учебно-методической и справочной литературой, имеющейся на специальном столе;

- инструментами и приспособлениями личного пользования.

4. Максимальное время выполнения задания – 1 час.

Преподаватель                                                                          Сивкова Н.Ю

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Тверской промышленно-экономический колледж»

| Рассмотрен на заседании ЦК специальностей технического профиля__________________ наименование Протокол № __ от «__»_____________2016г. Председатель ЦК ___________ Воропаева И.М. подпись Ф.И.О. | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9 для экзамена (квалификационного) по ПМ 03. Подготовка и организация технологических процессов на швейных предприятиях 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий форма обучения: очная/заочная | Утвержден зам. директора по УМР «__»_________2016г ________ Жарова И.И. подпись Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |

Оцениваемые компетенции: ПК 3.2; ОК 2

Условия выполнения задания в учебном кабинете технологии швейных изделий.

Текст задания

Часть А. Определите параметры потока и рассчитайте максимальное время выполнения равной операции в групповом потоке, если мощность смены 520 единиц, трудоёмкость изготовления изделия 3455сек.

Часть Б. По эскизу составьте технологическую последовательность заготовительной секции изготовления полочки женского жакета; схему разделения труда.

Инструкция

1. Внимательно прочитайте задание

2. Последовательно выполните части задания (А и Б)

При выполнении практической части задания А необходимо:

-  произвести расчеты и заполнить таблицу

- расставить в правильной последовательности узлы обработки женского жакета

- заполните таблицу разделения труда

3. Выполняйте практическое задание с соблюдениями правил по технике безопасности, с техническими условиями на выполнение и правильной организацией рабочего места.

4. Максимальное время выполнения задания –  1час.

Преподаватель                                                                          Сивкова Н.Ю

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Тверской промышленно-экономический колледж»

| Рассмотрен на заседании ЦК специальностей технического профиля__________________ наименование Протокол № __ от «__»_____________2016г. Председатель ЦК ___________ Воропаева И.М. подпись Ф.И.О. | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10 для экзамена (квалификационного) по ПМ 03. Подготовка и организация технологических процессов на швейных предприятиях 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий форма обучения: очная/заочная | Утвержден зам. директора по УМР «__»_________2016г ________ Жарова И.И. подпись Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |

Оцениваемые компетенции: ПК 3.2; ОК 2

Условия выполнения задания в учебном кабинете технологии швейных изделий.

Текст задания

Часть А. Такт потока при изготовлении пальто в конвейерном потоке 77,76сек. Количество рабочих мест 123. Определите параметры потока.

Часть Б. По эскизу составьте технологическую последовательность заготовительной секции изготовления полочки женского плаща; схему разделения труда.

Инструкция

1. Внимательно прочитайте задание

2. Последовательно выполните части задания (А и Б)

При выполнении практической части задания А необходимо

- произвести расчеты и заполнить таблицу

- расставить в правильной последовательности узлы обработки полочки женского плаща

- заполните таблицу разделения труда

3. Вы можете воспользоваться:

- учебно-методической и справочной литературой, имеющейся на специальном столе;

- инструментами и приспособлениями личного пользования.

4. Максимальное время выполнения задания – 1 час.

Преподаватель                                                                          Сивкова Н.Ю

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Тверской промышленно-экономический колледж»

| Рассмотрен на заседании ЦК специальностей технического профиля__________________ наименование Протокол № __ от «__»_____________2016г. Председатель ЦК ___________ Воропаева И.М. подпись Ф.И.О. | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11 для экзамена (квалификационного) по ПМ 03. Подготовка и организация технологических процессов на швейных предприятиях 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий форма обучения: очная/заочная | Утвержден зам. директора по УМР «__»_________2016г ________ Жарова И.И. подпись Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |

Оцениваемые компетенции: ПК 3.2; ОК 2

Условия выполнения задания в учебном кабинете технологии швейных изделий.

Часть А. Определите параметры потока и рассчитайте максимальное время выполнения равной операции в конвейерном потоке, если мощность смены 395 единиц, трудоёмкость 0,83 часа.

Часть Б. По эскизу составьте технологическую последовательность заготовительной секции изготовления задней половинки брюк; схему разделения труда.

Инструкция

1. Внимательно прочитайте задание

2. Последовательно выполните части задания (А и Б)

При выполнении практической части задания А необходимо:

- произвести расчеты и заполнить таблицу

- - расставить в правильной последовательности узлы обработки мужских брюк

- заполните таблицу разделения труда

3. Выполняйте практическое задание с соблюдениями правил по технике безопасности, с техническими условиями на выполнение и правильной организацией рабочего места.

4. Максимальное время выполнения задания –  1час.

Преподаватель                                                                          Сивкова Н.Ю

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Тверской промышленно-экономический колледж»

| Рассмотрен на заседании ЦК специальностей технического профиля__________________ наименование Протокол № __ от «__»_____________2016г. Председатель ЦК ___________ Воропаева И.М. подпись Ф.И.О. | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12 для экзамена (квалификационного) по ПМ 03. Подготовка и организация технологических процессов на швейных предприятиях 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий форма обучения: очная/заочная | Утвержден зам. директора по УМР «__»_________2016г ________ Жарова И.И. подпись Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |

Оцениваемые компетенции: ПК 3.2; ОК 2

Условия выполнения задания в учебном кабинете технологии швейных изделий.

Текст задания

Часть А. Такт потока при изготовлении пальто в комбинированном потоке 93,77сек., количество рабочих мест 107. Определите параметры потока.

Часть Б. По эскизу составьте технологическую последовательность заготовительной секции изготовления полочки мужской куртки; схему разделения труда.

Инструкция

1. Внимательно прочитайте задание

2. Последовательно выполните части задания (А и Б)

При выполнении практической части задания А необходимо:

- произвести расчеты и заполнить таблицу

- расставить в правильной последовательности узлы обработки мужской куртки

- заполните таблицу разделения труда

3. Вы можете воспользоваться:

- учебно-методической и справочной литературой, имеющейся на специальном столе,

4. Максимальное время выполнения задания –  1час.

Преподаватель                                                                          Сивкова Н.Ю

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Тверской промышленно-экономический колледж»

| Рассмотрен на заседании ЦК специальностей технического профиля__________________ наименование Протокол № __ от «__»_____________2016г. Председатель ЦК ___________ Воропаева И.М. подпись Ф.И.О. | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13 для экзамена (квалификационного) по ПМ 03. Подготовка и организация технологических процессов на швейных предприятиях 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий форма обучения: очная/заочная | Утвержден зам. директора по УМР «__»_________2016г ________ Жарова И.И. подпись Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |

Оцениваемые компетенции: ПК 3.2; ОК 2

Условия выполнения задания в учебном кабинете технологии швейных изделий.

Текст задания

Часть А. Определите и рассчитайте параметры потока и заполните таблицу, если вам известно: T = 3491с.;  Nф = 53   Кср = 1,2;  Sн = 5.6м2.

Часть Б. По эскизу составьте технологическую последовательность заготовительной секции изготовления передней половинки женских брюк; схему разделения труда.

Инструкция

1. Внимательно прочитайте задание

2. Последовательно выполните части задания (А и Б)

При выполнении практической части задания А необходимо:

- произвести расчеты и заполнить таблицу

- расставить в правильной последовательности узлы обработки мужских брюк

- заполните таблицу разделения труда

3. Выполняйте практическое задание с соблюдениями правил по технике безопасности, с техническими условиями на выполнение и правильной организацией рабочего места.

4. Максимальное время выполнения задания –  1час.

Преподаватель                                                                          Сивкова Н.Ю

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Тверской промышленно-экономический колледж»

| Рассмотрен на заседании ЦК специальностей технического профиля__________________ наименование Протокол № __ от «__»_____________2016г. Председатель ЦК ___________ Воропаева И.М. подпись Ф.И.О. | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14 для экзамена (квалификационного) по ПМ 03. Подготовка и организация технологических процессов на швейных предприятиях 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий форма обучения: очная/заочная | Утвержден зам. директора по УМР «__»_________2016г ________ Жарова И.И. подпись Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |

Оцениваемые компетенции: ПК 3.2; ОК 2

Условия выполнения задания в учебном кабинете технологии швейных изделий.

Часть А. Количество рабочих мест в конвейерном потоке по изготовлению костюмов 99, выпуск изделий в смену 370 единиц. Определите параметры потока.

Часть Б. По эскизу составьте технологическую последовательность заготовительной секции обработки полочки женского пальто; схему разделения труда.

Инструкция

1. Внимательно прочитайте задание

2. Последовательно выполните части задания (А и Б)

При выполнении практической части задания А необходимо:

- произвести расчеты и заполнить таблицу

- расставить в правильной последовательности узлы обработки женского пальто

- заполните таблицу разделения труда

3. Вы можете воспользоваться:

- учебно-методической и справочной литературой, имеющейся на специальном столе,

4. Максимальное время выполнения задания –  1час.

Преподаватель                                                                          Сивкова Н.Ю

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Тверской промышленно-экономический колледж»

| Рассмотрен на заседании ЦК специальностей технического профиля__________________ наименование Протокол № __ от «__»_____________2016г. Председатель ЦК ___________ Воропаева И.М. подпись Ф.И.О. | ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15 для экзамена (квалификационного) по ПМ 03. Подготовка и организация технологических процессов на швейных предприятиях 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий форма обучения: очная/заочная | Утвержден зам. директора по УМР «__»_________2016г ________ Жарова И.И. подпись Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |

Оцениваемые компетенции: ПК 3.2; ОК 2

Условия выполнения задания в учебном кабинете технологии швейных изделий.

Текст задания

Часть А. Такт потока при изготовлении пальто в групповом потоке 59,35сек. количество рабочих мест 75. Определите параметры потока.

Часть Б. По эскизу составьте технологическую последовательность заготовительной секции изготовления полочки женского сарафана; схему разделения труда.

Инструкция

1. Внимательно прочитайте задание

2. Последовательно выполните части задания (А и Б)

При выполнении практической части задания А необходимо

- произвести расчеты и заполнить таблицу

- - расставить в правильной последовательности узлы обработки женского сарафана

- заполните таблицу разделения труда

3. Вы можете воспользоваться:

- учебно-методической и справочной литературой, имеющейся на специальном столе;

- инструментами и приспособлениями личного пользования.

4. Максимальное время выполнения задания – 1 час.

Преподаватель                                                                          Сивкова Н.Ю

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА ДЛЯ ЭКЗАМЕНА (КВАЛИФИКАЦИОННОГО)

| Номер и содержание задания | Оцениваемые компетенции | Показатели оценки результата |
| --- | --- | --- |
| Вариант 1 Часть А. Площадь потока по изготовлению мужских брюк в конвейерном потоке равна 354кв.м, трудоёмкость 0,59 часа. Определите параметры потока. Часть Б. По эскизу составьте технологическую последовательность заготовительной секции обработки передней половинки мужских брюк; схему разделения труда | ПК 3.2. Составлять технологическую последовательность и схему разделения труда на запускаемую модель в соответствии с нормативными документами. ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество | - составление технологической последовательности на обработку в соответствии с нормативной документацией - правильность выполнения расчета основного технологического процесса согласно заданным параметрам; - организация собственной деятельности, исходя из целей и способов ее достижения, определенных профессиональными задачами - соответствие схемы разделения труда, технологической последовательности обработки изделия - составление технологической последовательности на обработку в соответствии с нормативной документацией - правильность выполнения расчета основного технологического процесса согласно заданным параметрам; - организация собственной деятельности, исходя из целей и способов ее достижения, определенных профессиональными задачами - соответствие схемы разделения труда, технологической последовательности обработки изделия - составление технологической последовательности на обработку в соответствии с нормативной документацией |
| Вариант 2 Часть А. Определите параметры потока в конвейерном потоке по выпуску мужских сорочек, если трудоёмкость изделия 0,95 часа, мощность смены 450 единиц. Часть Б. По эскизу составьте технологическую последовательность заготовительной секции обработки спинки мужского плаща; схему разделения труда. |  |  |
| Вариант 3 Часть А Определите и рассчитайте параметры потока и заполните таблицу, если вам известно: T = 5381с.; Nф = 58; Кср = 1,2; Sн = 6,5м2 . Часть Б. По эскизу составьте технологическую последовательность заготовительной секции обработки спинки женского платья; схему разделения труда. |  |  |
| Вариант 4 Часть А. Такт потока при изготовлении платья женского в комбинированном потоке равен 67,25 сек, количество рабочих мест 75. Определить параметры потока. Часть Б. По эскизу составьте технологическую последовательность заготовительной секции обработки задней половинки мужских брюк; схему разделения труда |  |  |
| Вариант 5 Часть А. Определите и рассчитайте параметры потока и заполните таблицу, если вам известно: T = 7781с.; Nф = 78; Кср = 1,2; Sн = 6,8м2. Часть Б. По эскизу составьте технологическую последовательность заготовительной секции обработки спинки женского пальто; схему разделения труда. |  |  |
| Вариант 6 Часть А. Такт потока при изготовлении пальто в конвейерном потоке 85,75сек. Количество рабочих мест 135. Определите параметры потока. Часть Б. . По эскизу составьте технологическую последовательность заготовительной секции обработки спинки женского пальто; схему разделения труда. |  |  |
| Вариант 7 Часть А. Площадь потока по изготовлению мужских брюк в конвейерном потоке равна 720м2, трудоёмкость 1,59 часа. Определите параметры потока. Часть Б. По эскизу составить технологическую последовательность заготовительной секции обработки полочки женского плаща; схему разделения труда. |  |  |
| Вариант8 Часть А. Определите параметры потока и рассчитайте максимальное время выполнения кратной операции для 4 человек в конвейерном потоке при изготовлении брюк женских, если трудоёмкость изделия 0,49часа, количество рабочих 22 человека. Часть Б. По эскизу составить технологическую последовательность заготовительной секции обработки спинки женского жакета; схему разделения труда. |  |  |
| Вариант 9 Часть А. Определите параметры потока и рассчитайте максимальное время выполнения равной операции в групповом потоке, если мощность смены 520 единиц, трудоёмкость изготовления изделия 3455сек. Часть Б. По эскизу составьте технологическую последовательность заготовительной секции изготовления полочки женского жакета; схему разделения труда. |  |  |
| Вариант 10 Часть А. Такт потока при изготовлении пальто в конвейерном потоке 77,76сек. Количество рабочих мест 123. Определите параметры потока. Часть Б. По эскизу составьте технологическую последовательность заготовительной секции изготовления полочки женского плаща; схему разделения труда. |  |  |
| Вариант 11 Часть А. Определите параметры потока и рассчитайте максимальное время выполнения равной операции в конвейерном потоке, если мощность смены 395 единиц, трудоёмкость 0,83 часа. Часть Б. По эскизу составьте технологическую последовательность заготовительной секции изготовления задней половинки брюк; схему разделения труда. |  |  |
| Вариант 12 Часть А. Такт потока при изготовлении пальто в комбинированном потоке 93,77сек., количество рабочих мест 107. Определите параметры потока. Часть Б. По эскизу составьте технологическую последовательность заготовительной секции изготовления полочки мужской куртки; схему разделения труда. |  |  |
| Вариант 13 Часть А. Определите и рассчитайте параметры потока и заполните таблицу, если вам известно: T = 3491с.; Nф = 33 Кср = 1,2; Sн = 5.6м2. Часть Б. По эскизу составьте технологическую последовательность заготовительной секции изготовления передней половинки женских брюк; схему разделения труда. |  |  |
| Вариант 14 Часть А. Количество рабочих мест в конвейерном потоке по изготовлению костюмов 99, выпуск изделий в смену 370 единиц. Определите параметры потока. Часть Б. По эскизу составьте технологическую последовательность заготовительной секции обработки полочки женского пальто; схему разделения труда. |  |  |
| Вариант 15 Часть А. Такт потока при изготовлении пальто в групповом потоке 59,35сек. количество рабочих мест 75. Определите параметры потока. Часть Б. По эскизу составьте технологическую последовательность заготовительной секции изготовления полочки женского сарафана; схему разделения труда. |  |  |

Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующихся:   15

Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен (квалификационный): 1 час

Условия выполнения заданий в учебной мастерской с использованием универсального, специального и автоматического оборудования, оборудования для ВТО, приспособлений малой механизации в реальных условиях профессиональной деятельности

Требования охраны труда: инструктаж по технике безопасности (на рабочем месте); инструкционно-технологические карты

Оборудование:

-учебные столы

Литература для экзаменующихся (справочная, методическая и др.)

- Силаева М.А., Пошив изделий по индивидуальным заказам: Учебник для НПО – М.: ИРПО: Издательский центр «Академия»,  2014 – 528 с

- Суворов О.В., Швейное оборудование, Ростов-на-Дону: «Феникс», 2015

Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, нормативная и т.п.)

- Труханова А.Т., Основы технологии швейного производства: Учебник для профессиональных учебных заведений. -  М.: Высшая школа, Издательский центр «Академия»,  2015 – 336 с.

- Крючкова Г.А.,  Технология и материалы швейного производства: Учебник для НПО – М.: ИРПО: Издательский центр «Академия»,  2014 – 384 с

- Рачок О.В., Оборудование швейного производства, 2015 – 192 с

- ГОСТ 24103-80 «Изделия швейные. Термины и определение дефектов»

- ОСТ 17-01-002-2002

Критерии оценки

Экспертный лист

1. Подготовленный продукт: технологическая последовательность изготовления изделия, схема разделения труда

Экспертный лист

| Освоенные ПК | Показатель оценки результата | Оценка (да/нет) |
| --- | --- | --- |
| ПК 3.2. ОК.2 | - составление технологической последовательности на обработку в соответствии с нормативной документацией |  |
|  | - правильность выполнения расчета основного технологического процесса согласно заданным параметрам; |  |
|  | - организация собственной деятельности, исходя из целей и способов ее достижения, определенных профессиональными задачами |  |
|  | - соответствие схемы разделения труда, технологической последовательности обработки изделия |  |
|  | - выполнение задания в рамках отведенного времени |  |