Министерство образования Тверской области

государственное бюджетное образовательное учреждение

среднего профессионального образования

«Тверской промышленно-экономический колледж»

Комплект контрольно-оценочных средств

для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации

по общепрофессиональной дисциплине

ОП.09 Оборудование отрасли

программы подготовки специалистов среднего звена

по специальности СПО

54.02.01 Дизайн (по отраслям)

Тверь, 2014

Комплект контрольно-оценочных средств разработан на основе рабочей программы учебной дисциплины ОП.09 Оборудование отрасли, являющейся частью программы подготовки специалистов среднего звена, по специальности среднего профессионального образования (далее - СПО) 54.02.01(072501) Дизайн (по отраслям)

Разработчик(и):

ГБОУ СПО «ТПЭК»           ___преподаватель_____     ____Сивкова Н.Ю

(место работы)                        (занимаемая должность)                (инициалы, фамилия)

ГБОУ СПО «ТПЭК»           ___преподаватель_____     ____Морозова Е.В.

(место работы)                        (занимаемая должность)                (инициалы, фамилия)

Одобрено на заседании цикловой комиссии технического профиля Протокол №_______ от «_____» _________ 20____г. Председатель ЦК _______ /Воропаева И.М./

Одобрено Методическим советом колледжа Протокол №_______ от «_____» _________ 20____г.

# СОДЕРЖАНИЕ

| № п/п | Наименование | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств | 4 |
| 1.1. | Область применения комплекта оценочных средств | 4 |
| 1.2. | Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке | 5 |
| 2. | Комплект оценочных средств | 7 |
| 2.1. | Задания для проведения экзамена | 7 |
| 2.2. | Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам) | 14 |
| 3. | Оценка освоения учебной дисциплины | 17 |
| 3.1. | Формы и методы оценивания | 17 |
| 3.2. | Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины | 17 |
|  | Лист согласования | 27 |

- Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств

1.1. Область применения комплекта оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации по общепрофессиональной дисциплине   ОП.09 Оборудование отрасли.

В результате освоения общепрофессиональной  дисциплины ОП.09 Оборудование отрасли обучающийся должен обладать знаниями, умениями предусмотренными  рабочей программой по специальности СПО 54.02.01(072501) «Дизайн (по отраслям)» следующими умениями, знаниями, которые формируют профессиональную компетенцию, и общими компетенциями:

У1. учитывать при проектировании особенности современного производственного оборудования;

У2. заправлять машины;

У3. анализировать взаимодействие рабочих органов в процессе образования различных типов стежков;

У4. выполнять основные регулировки;

У5. определять и устанавливать различные параметры работы швейного оборудования;

З1. назначение и технические характеристики технологического оборудования швейного производства;

З2. принцип работы оборудования швейного производства, правила его эксплуатации;

З3. ориентироваться в каталогах и проспектах отечественных и зарубежных фирм

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).

Формой промежуточной аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный зачёт.

1.2 Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке

В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих компетенций:

Таблица 1.

| Результаты обучения: умения, знания и общие компетенции | Показатели оценки результата | Форма контроля и оценивания |
| --- | --- | --- |
| Знать и уметь: |  |  |
| З1. назначение и технические характеристики технологического оборудования швейного производства; З2 принцип работы оборудования швейного производства, правила его эксплуатации; У3. анализировать взаимодействие рабочих органов в процессе образования различных типов стежков; ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. | - грамотное изложение назначения и технических характеристик технологического оборудования швейного производства; - выбор и использование регулировки и наладки универсальных стачивающих машин; - точное и аккуратное устранение мелких неполадок в работе оборудования с соблюдением правил по ТБ; - грамотное и свободное владение способами обслуживания швейного оборудования и оборудования для влажно-тепловой обработки узлов и изделий | Оценка точности определения понятий, полноты устных ответов Оценка внеаудиторной самостоятельной работы (сообщение, доклад (1), Оценка результатов выполнения практических занятий (упражнений): Практическая работа № 1: устройства иглы, челночного комплекта, нитепритягивателя, механизма перемещения материала (2). |
| З1. назначение и технические характеристики технологического оборудования швейного производства; З2. принцип работы оборудования швейного производства, правила его эксплуатации; З3. ориентироваться в каталогах и проспектах отечественных и зарубежных фирм У1. учитывать при проектировании особенности современного производственного оборудования; У2. заправлять машины; У3. анализировать взаимодействие рабочих органов в процессе образования различных типов стежков; У4. выполнять основные регулировки; ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | - выбор и использование регулировки и наладки универсальных стачивающих машин; - выбор и использование регулировки и наладки машин цепного стежка; -точное выполнение требований, предъявляемых к приспособлениям малой механизации на швейных машинах; точное и аккуратное выполнение наладки обслуживаемого оборудования для конкретных операций и материалов; | Оценка полноты устных ответов Оценка внеаудиторной самостоятельной работы (по выбору): сообщение, доклад, реферат. Поиск информации в интернет ресурсах. Создание каталога оборудования машин. Работа с основной и дополнительной литературой, Составить конспект по вопросам. Поиск информации в дополнительных литературных источниках. Оценка результатов выполнения практических занятий (упражнений): Практическая работа № 2: Заправка нитей и обслуживание стачивающих машин общего назначения (2). Практическая работа № 3: Заправка нитей и приёмы работы на машинах, выполняющих простые и зигзагообразные строчки (2). Практическая работа № 4: Заправка и приёмы работы на краеобмёточных и стачивающе-обмёточных машинах (2). |
| З1. назначение и технические характеристики технологического оборудования швейного производства; З2. принцип работы оборудования швейного производства, правила его эксплуатации; З3. ориентироваться в каталогах и проспектах отечественных и зарубежных фирм ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. | -точное соответствие выбора швейного оборудования и оборудование для влажно-тепловой обработки в соответствии с материалами и обработкой узлов и изделий; - применение знаний для выполнения заправки, регулировки и обслуживание универсального и специального оборудования и полуавтоматического оборудования - правильный и точный выбор технологических режимов ВТО; - выбор и выполнение требований, предъявляемых к технологическим режимам ВТО; - правильный и точный выбор температурных режимов ВТО одежды различных ассортиментных групп; | Оценка полноты устных ответов. Оценка внеаудиторной самостоятельной работы (по выбору): подготовка реферата, сообщения, доклада. Поиск информации в интернет ресурсах, поиск информации в литературных источниках, создание каталога оборудования. Оценка результатов выполнения практических занятий: Практическая работа № 5: Заправка и приёмы работы на машинах потайного стежка (2). |

# 2. Комплект оценочных средств

## 2.1. Задания для проведения дифференцированного зачета.

Форма дифференцированного зачета – смешанная форма.

Дифференцированный зачёт проводится в письменной форме по билетам (15 вариантов). Билет содержит теоретическую и практическую часть

Проверяемые знания и умения: У1, У2, У3, У4,У5, З1, З2, З3, ОК 2, ОК 3.

ЗАДАНИЕ № 1

Текст задания:

1. Детали для преобразования вращательного движения в поступательное.

2. Заполните таблицу. Какими цифрами обозначены детали механизма иглы на схеме:

|  | Кривошип |  |
| --- | --- | --- |
|  | Игловодитель |  |
|  | Хомутик |  |
|  | Втулки главного вала |  |
|  | Маховое колесо |  |
|  | Ползун |  |
|  | Иглодержатель |  |
|  | Направляющие ползуна |  |
|  | Палец кривошипа |  |
|  | Шатун |  |
|  | Подшипник |  |
|  | Направляющие втулки игловодителя |  |

ЗАДАНИЕ № 2

Текст задания:

1. Устройство центрально-шпульного равномерно вращающегося челночного комплекта.

2. Опишите позицию образования стежка по рисунку.

ЗАДАНИЕ № 3

Текст задания:

1. Понятие класс и тип стежка. Классификация стежков по классам и типам.

2. Какими цифрами обозначены детали механизма нитепритягивателя на схеме:

|  | Рычаг нитепритягивателя |  |
| --- | --- | --- |
|  | Шарнирный палец |  |
|  | Главный вал |  |
|  | Подшипник игольчатый |  |
|  | Звено с пальцем |  |
|  | Втулки главного |  |
|  | Палец кривошипа |  |
|  | Маховое колесо |  |
|  | Кривошип |  |
|  | Крепление шарнирного пальца в корпусе машины |  |

ЗАДАНИЕ № 4

Текст задания:

1. Свойства и принцип образования челночного стежка.

2. Опишите позицию образования стежка по рисунку.

ЗАДАНИЕ № 5

Текст задания:

- Назначение и техническая характеристика машин общего назначения (97кл.,1022-мкл., КУР-31кл.)

- Заполните таблицу:

| Класс машины | Класс стежка | Назначение |
| --- | --- | --- |
| 1022 2222 852×5 302 51-267×2,0 25-1 1095 73401-РЗ |  |  |

ЗАДАНИЕ № 6

Текст задания:

1. Понятие класс и тип стежка. Классификация стежков по классам и типам.

2. Заполните таблицу. Какими цифрами обозначены детали механизма двигателя ткани:

|  | Втулка |  |
| --- | --- | --- |
|  | Пружинодержатель |  |
|  | Стержень лапки |  |
|  | Лапка |  |
|  | Муфта |  |
|  | Прижимной винт |  |
|  | Кулачок |  |
|  | Регулировочный винт |  |
|  | Направляющий паз |  |
|  | Стягивающий винт |  |

ЗАДАНИЕ № 7

Текст задания:

1.Свойства и процесс образования двухниточного цепного стежка (тип 401). Назначение и характеристика машин 876 кл. и модификаций на её основе.

2. Заполните таблицу:

| Класс машины | Вид стежка | Назначение | Количество стежков при пришивке пуговиц | Скорость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1095 827 820 59-А |  |  |  |  |

ЗАДАНИЕ № 8

Текст задания:

1. П\а для изготовления прямых петель 525 кл. Процесс образования петли.

2. Заполните таблицу. Какими цифрами обозначены детали механизма челнока:

|  | Челночной вал |  |
| --- | --- | --- |
|  | Втулки главного вала |  |
|  | Вертикальный вал |  |
|  | Картеры зубчатых передач |  |
|  | Челнок |  |
|  | Втулки вертикального вала |  |
|  | Маховое колесо |  |
|  | Втулки челночного вала |  |
|  | Зубчатые шестерни |  |

ЗАДАНИЕ № 9

Текст задания:

1. Принцип образования однониточной цепной потайной строчки (тип 103).Назначение и характеристика 285 кл., CS 790 кл.

2. Заполните таблицу:

| Класс машины | Назначение | Вид петли | Вид стежка | Когда нож прорубает петлю | Сторона, с которой намечают петлю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25-А 625 811 62761 73401 – РЗ |  |  |  |  |  |

ЗАДАНИЕ № 10

Текст задания:

1. П\а73401-Р3 кл. фирма «Минерва».Процесс образования петли.

2. Заполните таблицу. Какими цифрами обозначены детали механизма двигателя ткани:

|  | Вал подъема |  |
| --- | --- | --- |
|  | Главный вал |  |
|  | Эксцентрик |  |
|  | Вал продвижения |  |
|  | Шатуны |  |
|  | Рейка |  |
|  | Переднее коромысло |  |
|  | Маховое колесо |  |
|  | Ползун |  |
|  | Рычаг-вилка |  |

ЗАДАНИЕ № 11

Текст задания:

1. Назначение и характеристика п\а поузловой обработки (3022-М Кл., 570-М кл.,596-М Кл., 904 кл., 609 кл.).

2. Назовите детали согласно нумерации на рисунке. Укажите назначение привода швейной машины

ЗАДАНИЕ № 12

Текст задания:

1. Основные типы прессового оборудования.

2. Укажите вид стежков. Назовите класс машины, выполняющей такие стежки. Дайте характеристику этой машины

ЗАДАНИЕ № 13

Текст задания:

1. Свойства и процесс образования однониточного цепного стежка (тип 101). Назначение и характеристика машин 1622кл..2222кл.

2. По предложенной схеме пропишите последовательность заправки нижней нити в машине 1022 кл ПМЗ

ЗАДАНИЕ № 14

Текст задания:

1. Реечные механизмы и швейные машины для образования строчки с посадкой (302кл.,302-1кл.,302-2кл.,297кл.)

2. Определите неполадку по схеме, назовите причину возникновения и способ устранения

ЗАДАНИЕ № 15

Текст задания:

1. Основные типы прессового оборудования. Классификация и виды утюгов.

2. Заполните таблицу

| № п/п | Вопрос | Ответ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Какие параметры соблюдают при влажно-тепловой обработке? |  |
| 2. | Какой массы утюги используют для обработки женских пальто, платья? |  |
| 3. | Перечислите типы нагревательных элементов |  |
| 4. | Какое назначение терморегулятора? |  |
| 5. | Что представляет собой биметаллическая пластинка? |  |

Условия выполнения задания

1. Место (время) выполнения задания – в аудитории колледжа

2. Максимальное время выполнения задания: 2 часа

3. Вы можете воспользоваться: конспектом.

Критерии оценивания заданий

«5» - дан полный, грамотный ответ на теоретические вопросы, практическое задание выполнено полностью.

«4» - дан грамотный ответ на теоретический вопрос, практическое задание выполнено полностью, но присутствуют мелкие недочеты при выполнении практического задания.

«3» - присутствуют значительные недочеты при ответе на теоретический вопрос и при выполнении практического задания.

«2» - не выполнено практическое задание, нет ответов на теоретические вопросы.

  - Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам)

Таблица 2.

| Элемент учебной дисциплины | Формы и методы контроля |
| --- | --- |
|  | Текущий контроль | Рубежный контроль | Промежуточная аттестация |
|  | Форма контроля | Проверяемые ОК, У, З | Форма контроля | Проверяемые ОК, У, З | Форма контроля | Проверяемые ОК, У, З |
| Введение Основные понятия «стежок», «строчка». | Устный и письменный опрос в форме тестирования Самостоятельная и внеаудиторная работа | З1, ОК 1 |  |  |  |  |
| Раздел 1 Основные сведения о деталях и механизмах швейных машин |  | У3 З2, ОК 2 |  |  | Дифференцированный зачёт | У3 З2, ОК 2 |
| Тема 1.1 Детали и узлы. Виды передач и механизмы швейных машин | Устный и письменный опрос в форме тестирования Практическая работа №1 Самостоятельная внеаудиторная работа | У3 З2, ОК 2 |  |  |  |  |
| Раздел 2 Швейные машины челночного стежка |  | У2, У3,У4 З 1, З 2 ОК 1, ОК 2 |  |  | Дифференцированный зачёт | У2, У3,У4 З 1, З 2 ОК 1, ОК 2 |
| Тема 2.1 Стачивающие машины общего назначения | Устный и письменный опрос в форме тестирования Практические работы №2 Самостоятельная работа и внеаудиторная работа | У2, У3,У4 З 1, З 2 ОК 1, ОК 2 |  | - |  |  |
| Тема 2.2 Стачивающие машины беспосадочной строчки и строчки с посадкой материала | Устный и письменный опрос в форме тестирования Самостоятельная и внеаудиторная работа | З 1, З 2 ОК 1, ОК 2 |  |  |  |  |
| Тема 2.3 Машины зигзагообразной строчки. Машины челночного стежка зарубежных фирм | Устный и письменный опрос в форме тестирования Практические работы №3 Самостоятельная работа и внеаудиторная работа | У2, У3,У4 З 1, З 2 ОК 1, ОК 2 |  |  |  |  |
| Раздел 3 Швейные машины цепного стежка |  | У 1, У2, У3,У4 З 1, З 2,З 3 ОК !, ОК 2, ОК 4, ОК 5 |  |  | Дифференцированный зачёт | У 1, У2, У3,У4 З 1, З 2,З 3 ОК !, ОК 2, ОК 4, ОК 5 |
| Тема 3.1 Стачивающие машины цепного стежка | Устный и письменный опрос в форме тестирования Самостоятельная и внеаудиторная работа | У1, У2, ОК 2, ОК 4 |  | - |  |  |
| Тема 3.2 Краеобметочные и стачивающе-обметочные машины | Устный и письменный опрос в форме тестирования Практические работы №4 Самостоятельная работа и внеаудиторная работа | У2, У3,У4 З 1, З 2 ОК 1, ОК 2 |  |  |  |  |
| Тема 3.3 Машины потайного стежка | Устный и письменный опрос в форме тестирования Практические работы №5 Самостоятельная работа и внеаудиторная работа | У2, У3,У4 З 1, З 2,З 3 ОК 4, ОК 5 |  |  |  |  |
| Раздел 4 Швейные машины для отделки изделий |  | З 1, З 3 ОК 4 |  |  | Дифференцированный зачёт | З 1, З 3 ОК 4 |
| Тема 4 Современное оборудование отечественного и зарубежного производства для отделки изделий | Устный и письменный опрос в форме тестирования Самостоятельная работа и внеаудиторная работа | З 1, З 3 ОК 4 |  | - |  |  |
| Раздел 5 Швейные машины безниточного соединения деталей |  | З 1, З 2, З 3 ОК 1, ОК 2, ОК 3 |  |  | Дифференцированный зачёт | З 1, З 2, З 3 ОК 1, ОК 2, ОК 3 |
| Тема 5 Типы безниточного соединения деталей (701, 702). | Устный и письменный опрос в форме тестирования Самостоятельная работа и внеаудиторная работа | З 1, З 2, З 3 ОК 1, ОК 2, ОК 3 |  | - |  |  |
| Раздел 6 Полуавтоматы |  | З 1, З 2, З 3 ОК 1, ОК 2, ОК 3 |  |  | Дифференцированный зачёт | З 1, З 2, З 3 ОК 1, ОК 2, ОК 3 |
| Тема 6 Пуговичные и закрепочные полуавтоматы. Петельные полуавтоматы. Полуавтоматы поузловой обработки | Устный и письменный опрос в форме тестирования Самостоятельная работа и внеаудиторная работа | З 1, З 2, З 3 ОК 1, ОК 2, ОК 3 |  |  |  |  |
| Раздел 7 Оборудование для влажно-тепловой обработки |  | З 1, З 2, З 3 ОК 1, ОК 2, ОК 3 |  |  | Дифференцированный зачёт | З 1, З 2, З 3 ОК 1, ОК 2, ОК 3 |
| Тема 7 Виды, режимы и сущность ВТО. | Устный и письменный опрос в форме тестирования Самостоятельная работа и внеаудиторная работа | З 1, З 2, З 3 ОК 1, ОК 2, ОК 3 |  |  |  |  |
| Раздел 8 Выбор оборудования при проектировании технологических потоков. |  | З 1, З 2, З 3 , ОК 2, ОК 3, ОК 5,ОК 6, ОК 8 |  |  | Дифференцированный зачёт | З 1, З 2, З 3 , ОК 2, ОК 3, ОК 5,ОК 6, ОК 8 |
| Тема 8 Пути повышения производительности труда в швейном производстве. Зачётное занятие. | Устный и письменный опрос в форме тестирования Самостоятельная работа и внеаудиторная работа | З 1, З 2, З 3 , ОК 2, ОК 3, ОК 5,ОК 6, ОК 8 |  |  |  |  |

3. Оценка освоения учебной дисциплины:

3.1. Формы и методы оценивания

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные рабочей программой дисциплины по общепрофессиональной дисциплине ОП.09 Оборудование отрасли, направленные на формирование общих и профессиональных компетенций.

3.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины

3.2.1. Типовые задания для оценки:

знаний З1-З3

1)  Устный опрос по теме 1.1. Детали и узлы. Виды передач и механизмы швейных машин.

1. Принцип работы шарнирно – стержневого нитепритягивателя (см. рисунок)?

2.Подберите номера машинных игл, ниток и класс стачивающей машины в зависимости от образца ткани

| №п/п | Образец ткани | Ответ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Пальтовая | № иглы № ниток класс машины |
| 2. | Плательная | №иглы № ниток класс машины |
| 3. | Костюмная | № иглы № ниток класс машины |

- Задания в тестовой форме по разделам: раздел 1 Основные сведения о деталях и механизмах швейных машин, раздел 2 Швейные машины челночного стежка, 3раздел Швейные машины  цепного стежка.

знаний З1-З3

Текст задания:

| № | Вопрос | Баллы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Закончите предложение: «Машины, на которых можно выполнить какую-либо одну технологическую операцию называют ____________________ . | 1 балл |
| 2 | Перечислите основные рабочие органы швейной машины 1022 класса производство ПМЗ | 5 баллов |
| 3 | Определите по схеме вид стежка и порядок проколов иглы | 3 балла |
| 4 | Закончите предложение: «В швейной машине 1022 класса ПМЗ натяжение верхней нити регулируется………………..» | 1 балл |
| 5. | Определите по схеме вид стежка, назовите из каких нитей образуется стежок и что определяет расстояние L. | 4 балла |
| 6. | Определите неполадку по схеме, назовите причину возникновения и способ устранения | 3 балла |
| 7. | Выберите из перечисленных сочетаний машин правильный вариант ответа, относящийся к машинам общего (универсального) назначения: а) 1077кл б) 97-Акл в) 827-Мкл 1022кл 761кл 766-3кл 26 кл 1022кл 641-6-Вкл | 1 балл |
| 8. | Определите, какой деталью регулируется натяжение игольной нити в машине JACK-Т-641-6В | 1 балл |
| 9 | Укажите, в какой последовательности заправляется нить в левый петлитель в машине JACK-766 | 2 балла |
| 10 | Вставьте в текст пропущенные слова: Игла – служит для ________ материла, проведения через него ________ нити и образования петли или напуска. | 2 балла |
|  | Всего: | 23 |

Эталон ответов

| Ответ |  |
| --- | --- |
| 1. | Специальными | 1б. |
| 2. | Игла; челнок; нитепритягиватель; рейка; лапка | 5б. |
| 3. | Зигзагообразная челночная строчка Длина стежка Частота (высота) стежка |  |
| 4. | Шайбой | 1б. |
| 5. | Двухниточный челночной стежок А. – игольная нить Б. – челночная нить L – длина стежка | 4б. |
| 6. | Петление сверху; слишком слабое натяжение нижней нитки или слишком сильное натяжение верхней нитки; Отрегулировать натяжение нитей так, чтобы их переплетение осуществлялось в середине стачиваемых тканей | 3б. |
| 7. | Б. | 1б. |
| 8. | Шайбой | 1б. |
| 9. | - в первое отверстие на работающего - во второе отверстие от работающего | 2б. |
| 10. | Прокола; верхней | 2б. |
|  | Всего | 23 б. |

Критерии оценки:

23 – 22 балла – отлично

21 – 17 баллов - хорошо

16 – 11 баллов – удовлетворительно

2) Задания в тестовой форме по теме 2.1. Стачивающие машины общего назначения

Виды неполадок и устранение

| № | Вопрос | баллы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Выберите правильные ответы для устранения обрыва верхней нитки: Проверить заправку. Заменить нитки. Провести очистку фильтра. Подобрать соответствующий № ниток и игл. Заменить иглу. Заменить пружину. Заменить шпульный колпачок Заменить соответствующие изношенные детали новыми. | 6 б. |
| 2. | Выберите правильные ответы для устранения поломки иглы: Увеличить приток смазки челноку, сменить загрязнившийся фильтр. Подобрать правильную иглу. Заменить иглу. Правильно вставить иглу. Заменить узел продвижения и закрепить винты Почистить шайбы регулятора натяжения. Проверить игловодитель. Если он погнут или сработался- заменит его, отрегулировать положение иглы относительно рейки Отрегулировать положение игловодителя. Во время шитья не тянуть материал рукой, подача обеспечивается рейкой машины. | 6 б. |
| 3. | Выберите правильные ответы для устранения пропуска стежков: Отрегулировать положение иглы по высоте. Увеличить приток смазки челноку, сменить загрязнившийся фильтр. Правильно установить иглу. Подобрать соответствующий № ниток и игл.. заменить иглу. | 3 б. |

ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ

| № п/п | Задание (вопрос) | Эталон ответа |
| --- | --- | --- |
| 1 | Выберите правильные ответы для устранения обрыва верхней нитки: | 1,2,4,5,6,8 |
| 2 | Выберите правильные ответы для устранения поломки иглы: | 2,3,4,7,8,9 |
| 3 | Выберите правильные ответы для устранения пропуска стежков: | 1,3,5 |

Критерий оценки:

«5» - 15 – 13

«4» - 12 – 9

«3» - 8 – 7

3.2.2. Типовые задания для оценки

умений У2, У3

1) ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №2

Тема: ЗАПРАВКА НИТЕЙ И ОБСЛУЖИВАНИЕ СТАЧИВАЮЩИХ МАШИН

ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ.

Цель работы:

─ изучить заправку верхней и нижней ниток;

─ изучить регулировку натяжения ниток;

─ изучить процесс образования челночного стежка.

Средства изучения:

─ Оборудование швейного производства Исаев В.В. М., Легпромбытиздат, 2010.

Методические указания по выполнению практической работы

Задание №1

Внимательно прочтите заправку верхней нити в § 3 (с17)данного учебника и выполните заправку верхней нитки на предложенном оборудовании.

Задание №2

Внимательно прочтите заправку нижней нити в § 3 (с17)данного учебника и выполните заправку нижней нитки на предложенном оборудовании.

Задание №3

Внимательно прочтите регулировки натяжения верхней и нижней ниток § 3 (с17)данного учебника и выполните регулировку натяжения верхней и нижней ниток на предложенном оборудовании.

Задание №4

Внимательно прочтите процесс образования челночной строчки в § 2 (с15) данного учебника и вычертите схему образования челночного стежка.

Критерии оценки

«5» - полностью, без ошибок выполнены все задания

«4» - есть недочеты при выполнении одного-двух заданий

«3» - правильно выполнено только одно задание

«2» - не выполнено ни одно задание

2) ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №4

Тема: ЗАПРАВКА НИТЕЙ И ПРИЁМЫ РАБОТЫ НА КРАЕОБМЁТОЧНЫХ И СТАЧИВАЮЩЕ-ОБМЁТОЧНЫХ МАШИНАХ.

Цель работы:

─ изучить заправку ниток;

─ изучить приёмы работы и основные регулировки на машинах данного класса;

─ изучить процесс образования цепных обмёточных стежков.

Средства изучения:

─ Оборудование швейного производства Исаев В.В. М., Легпромбытиздат, 2010.

Методические указания по выполнению практической работы

Задание №1

Внимательно прочтите заправку ниток в § 4(с 135) данного учебника и выполните заправку ниток на предложенном оборудовании.

Задание №2

Внимательно прочтите в § 4(с 135) процесс образования двухниточного обмёточного стежка и вычертите схему образования двухниточного обмёточного стежка.

Задание №3

Внимательно прочтите в § 4(с 135) процесс образования трёхниточного обмёточного стежка и вычертите схему образования трёхниточного обмёточного стежка.

Задание №4

Внимательно прочтите в § 4(с 135) регулировки натяжения ниток и выполните регулировку натяжения ниток на предложенном оборудовании.

Критерии оценки

«5» - полностью, без ошибок выполнены все задания

«4» - есть недочеты при выполнении одного-двух заданий

«3» - правильно выполнено только одно задание

«2» - не выполнено ни одно задание

- Самостоятельная (внеаудиторная)  работа

Примерная тематика самостоятельных (внеаудиторных) работ

Выбор оборудования и приспособлений в соответствии с тканями и  характеристикой.

Наладка, смазка  и мелкий ремонт (универсального) швейного оборудования

Заправка и регулировка швейных машин специального назначения

Проверяемые общие компетенции: ОК 4

Задание.

Подготовка рефератов по темам: «Выбор оборудования и приспособлений с учётом свойств материалов».

Критерий оценки

«5» - работа выполнена грамотно, по четко сформулированному плану, полностью отражает тему, использованы актуальные данные, в т.ч. из источников сети Интернет

«4» - работа выполнена с использованием актуальных данных, тема отражена не полностью, отсутствует логическая последовательность в изложении материала

«3» - в работе использованы неактуальные данные, тема отражена не полностью, отсутствует логическая последовательность в изложении материала

«2» - работа не выполнена

Задание.

Составление кроссворда по теме Введение. Основные понятия «стежок», «строчка».

По горизонтали:

1. Завод по выпуску швейных машин в Беларуси.

2. Классификация машин.

3. Вид стежка.

- Вид стежка.

- Венгерская фирма.

- Многооперационная машина.

- Фирма по выпуску швейных машин в Японии.

- Немецкая фирма.

- Усовершенствование одного и того же класса машин.

- Деление машин по назначению.

- Японская фирма-производитель швейного оборудования.

- Деление машин по технологическому признаку.

Машина, выполняющая одну или несколько операций

Задание по теме 3.3. Машины потайного стежка

По вертикали:

5. Венгерская фирма.

По горизонтали: Зарубежные фирмы-поставщики швейного оборудования из:

2. Италии.

3. Японии.

4. Японии.

6. Италии.

7. Чехии.

8. США.

Критерий оценки

«5» - работа выполнена грамотно, отражает несколько тем, использованы актуальные данные, в т.ч. из источников сети Интернет

«4» - работа выполнена с использованием актуальных данных, кроссворд (словограмма) составлен  только по одной теме.

«3» - в работе использованы неактуальные данные, отсутствует логическая последовательность в изложении материала

«2» - работа не выполнена

Литература

1.Оборудование швейного производства Исаев В.В. М., Легпромбытиздат, 2010.

2. Оборудование швейного производства Франц В.Я. М., Легпромбытиздат, 2011.

3.Промышленные швейные машины ООО «В зеркале» М.;2010

4.Учебное пособие http//www.modanews.ru.

5.Конспект - лекций по дисциплине «Оборудование швейного производства».

Лист согласования

Дополнения и изменения к комплекту КОС на учебный год

Дополнения и изменения к комплекту КОС на __________ учебный год по дисциплине Право.

В комплект КОС внесены следующие изменения:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Дополнения и изменения в комплекте КОС обсуждены на заседании ЦК технического  профиля

«_____» ____________ 20_____г. (протокол № _______ ).

Председатель  ЦК ________________ /Воропаева И.М./

# Text boxes

Утверждаю

Заместитель директора по УМР ГБОУ СПО «ТПЭК»

________________/И.И.Жарова/

«_______»____________20____ г.